TECHNICY POPIS

HRÁDEK

ALTÁN – UČEBNA

Altán – učebna v Centru volného času má půdorysné rozměry 5,5 x 4,5m. Maximální výška altánu je 2,825m. Minimální světlá výška uvnitř altánu je 2,30m. Centrální vstup do altánu je po schodech ze stávající přístavby s krbem, na protilehlé straně jsou dva boční vchody.

Nosná konstrukce je z akátové kulatiny vetknuté do betonových patek. Akátová kulatina je odkorněna, zbavena bělové části takže je použito pouze jádrové dřevo bez povrchové úpravy. Minimální průměr akátových stojek je 150mm.

 Střešní konstrukci tvoří profily KVH 60/220 kotvené k akátovým stojkám. Záklop bude ze smrkových desek tl.-40mm – pero/drážka. Na střešní folii pak bude extenzivní vegetační střecha včetně výsadby celoplošným napěstovaným kobercem (sukulenty). Klempířské prvky včetně žlabu a svodu budou z pozinkovaného plechu.

Podlaha bude z lamel z modřínu 28/140mm na modřínovém roštu 45/65mm na betonových terčích ve zhutněném štěrkopískovém loži.

Na čelní (západní) stěně bude uprostřed tabule z modřínové biodesky natřená tabulovou černí. Po stranách tabule budou pole vyplněná lamelovým paravanem z modřínových lamel 35/65mm délky 1,9m. nosná konstrukce paravánu bude z modřínových profilů 45/65mm.

Stejné paravany budou v polích po stranách centrálního vchodu od stávající budovy a vždy v prvním poli stěn navazujících na vstupní (východní stěnu). Poslední pole jižní a severní stěny bude volné a vzniknou tady vstupy u čelní stěny s tabulí.

Podél jižní, severní a vstupní východní stěny budou lavice z modřínových profilů 28/96mm s opěrákem ze stejného profilu.